## Slide 1: 利用自建的IoTtalk平台及DSI2598+建立伺服器溫溼度警告裝置
授課教師：陳興忠 特聘教授

## Slide 2: 大綱
IoTtalk實驗的硬體介紹
裝置連結IoTtalk介紹
IoTtalk實驗步驟

## Slide 3: IoTtalk實驗的硬體介紹

## Slide 4: 溫溼度檢測裝置
溫溼度檢測裝置由一個DHT 22溫溼度感測器及DSI2598+ 開發板所組成，DSI2598+為一個帶有NB_IOT模組的開發板，透過NB-IoT電信模組發送MQTT訊息，負責將感測器資料處理後發送MQTT訊息到MQTT Broker

## Slide 5: 溫溼度檢測裝置接線圖
資料線 連接PB5腳位
電源線 連接3.3V腳位
接地線 連接GND腳位

## Slide 6: 裝置連結IoTtalk介紹

## Slide 7: 裝置連結IoTtalk架構圖
DSI2598+與DHT22組合蒐集溫濕度
樹梅派MQTT Broker
透過NB-IoT發佈溫溼度資料到MQTT Broker
透過IoTtalk上傳資料程式將溫溼度資料上傳
IoTtalk伺服器
樹梅派MQTT Broker除了當MQTT Broker外也負責把溫溼度資料訂閱並透過IoTtalk Python程式上傳IoTtalk

## Slide 8: IoTtalk實驗步驟

## Slide 9: 創建IoTtalk專案
創建新的IoTtalk專案
填寫檔案名稱及密碼

## Slide 10: 創建Raspberry_pi_Mosquitto_Server模型
加入Raspberry_pi_Mosquitto_Server模型
勾選伺服器的溫度及濕度

## Slide 11: 選擇Raspberry_pi_Mosquitto_Server裝置
選擇裝置
1.點選
2.Raspberrypi_MQTT為樹梅派MQTT_Broker

## Slide 12: 創建message_server模型
加入message_server模型

## Slide 13: 選擇message_server裝置
選擇message_server裝置
1.點選
2.選擇IoTtalk_message_server，此裝置為本實驗建置的訊息發送伺服器

## Slide 14: 繪製IoTtalk線路圖
串聯伺服器的Hunidity到message
1.點選
2.點選後會出現一條線把伺服器的Hunidity及message連結在一起

## Slide 15: 繪製IoTtalk線路圖
根據數字點指數點擊伺服器溫溼度將其連接到Join1
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
2.
4.
8.
6.
10.
12.
14.

## Slide 16: IoTtalk流程完結果圖

## Slide 17: 選擇IoTtalk Python 程式碼
對著Join1使用滑鼠左鍵點擊

## Slide 18: 選擇IoTtalk Python 程式碼
點選箭頭

## Slide 19: 選擇IoTtalk Python 程式碼
點選add new function

## Slide 20: 選擇IoTtalk Python 程式碼
在Global Function List中找到message_new
1.點選>>>把message_new加入Function list

## Slide 21: 選擇IoTtalk Python 程式碼
回到步驟11點選IoTtalk_message_server的Function裡的小箭頭此時message_new會在Function中
點選

## Slide 22: 選擇IoTtalk Python 程式碼
點選save儲存
點選

## Slide 23: 結果呈現
當感測溫度或溫溼度超過標準時，LINE機器人會傳送此訊息到群組裡