## Slide 1: 亞洲大學 資訊工程學系 智慧物聯網
授課教師：陳興忠 特聘教授

## Slide 2: 大綱
DSI2598+開發版 介紹
DSI2598+的環境建置
DSI2598+實驗的硬體需求
DSI2598+開發版實作 -1 (基本輸出實作)
DSI2598+開發版實作 -2 (NB-IoT功能實作)
DSI2598+開發版實作 -3 (溫溼度DHT11模組實作)
DSI2598+開發版實作 -4 (IDEAS CHAIN數據平台實作)

## Slide 3: DSI2598+開發版 介紹

## Slide 4: DSI2598+開發版介紹
NB-IoT使用MTK MT2625晶片
• STM32 F103 32 bit核心
相容Arduino IDE開發環境
Keil C / STM32Cube 開發環境
多種韌體燒錄方式
更多功能腳位，12 bit ADC解析度
郵票式電路板設計

## Slide 5: DSI2598+開發版腳位圖

## Slide 6: DSI2598+開發版 核心功能
STM32F103C8T6 ARM Cortex M3
72 MHz maximum frequency
64 Kbytes of Flash memory
20 Kbytes of SRAM
8 MHz system crystal
32.768 KHz RTC crystal
2x SPI, 3x USART, 2x I2C, 1x CAN
USART1 for NB-IoT & firmware upload (with boot0 = 1, JP4 connect to 3.3V)

## Slide 7: DSI2598+的環境建置

## Slide 8: DSI2598+開發版驅動程式
下載網址：：https://github.com/rogerclarkmelbourne/Arduino_STM32
選擇資寮夾：Arduino_STM32-master > drivers > win

## Slide 9: Arduino IDE 下載與安裝
下載網址：：https://www.arduino.cc/en/software

## Slide 10: Arduino IDE 設定-1
在Arduino IED中開啟：檔案 > 偏好設定
在額外的開發版管理員網址輸入：http://dan.drown.org/stm32duino/package_STM32duino_index.json

## Slide 11: Arduino IDE 設定-2
在Arduino IED中開啟：工具 > 開發版 > 開發版管理員

## Slide 12: Arduino IDE 設定-3
在搜尋欄中搜尋 "STM32 "
安裝 "STM32F1xx/GD32F1xx boards"

## Slide 13: Arduino IDE 設定-4
選取開發版：工具 > 開發版 > STM32F1 Boards (Arduino_STM32) > Generic STM32F103C series

## Slide 14: Arduino IDE 設定-4
設定開發版選項

## Slide 15: DSI2598+實驗的硬體需求

## Slide 16: DSI2598+開發版實作硬體需求
DSI2598+開發版
NB-IoT專用卡
Micro-USB傳輸線
DHT11溫溼度感測器
杜邦線
1.
2.
3.
4.
5.

## Slide 17: DSI2598+開發版實作 -1
基本輸出實作

## Slide 18: DSI2568+基本輸出測試
以Micro-USB連接DSI2598+
上傳程式碼至DSI2598+
執行結果：每5秒傳送一次”hello world~”

## Slide 19: DSI2598+開發版實作 -2
NB-IoT功能實作

## Slide 20: NB-IoT功能實作-1
將NB-IoT專用卡安裝於DSI2598+開發版中
以Micro-USB連接DSI2598+
上傳程式碼至DSI2598+
使用AT command設定NB-IoT連線功能

## Slide 21: NB-IoT功能實作-2
使用AT command設定NB-IoT連線功能：
打開 Serial monitor ，在上方輸入欄中輸入AT指令，可先輸入「 AT 」，查看模組是否有回覆「 OK 」
啟用 APN：AT+QGACT=1,1 ,"apn","internet.iot“
註冊 APN：AT+QCGDEFCONT="IP","internet.iot“
頻寬設定： AT+QBAND=1,8
重新啟動模組： AT+QRST=1
IP查詢：AT+CGPADDR=1
回覆：OK：尚未找到IP
回覆：+CGPADDR: 1,IP(四位)：表示已有IP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

## Slide 22: DSI2598+開發版實作 -3
溫溼度DHT11模組實作

## Slide 23: 安裝DHT11程式庫
選取：草稿碼 > 匯入程式庫 > 管理程式庫
搜尋SimpleDHT > 選擇版本1.0.12 > 安裝

## Slide 24: 連接DHT11模組
將DHT11溫溼度模組與DSI2598+連接
以Micro-USB連接DSI2598+
DSI2598+
DHT11
GND
GND
VCC
5V
BP9
DATA

## Slide 25: 執行DHT11程式
上傳程式，並查看執行結果

## Slide 26: DSI2598+開發版實作 -4
Ideas Chain數據平台實作

## Slide 27: 在iDEAS CHAIN建立裝置-1
登入數據平台後，選取裝置

## Slide 28: 在iDEAS CHAIN建立裝置-2
進入裝置管理後，選取建立新裝置

## Slide 29: 在iDEAS CHAIN建立裝置-3
建立完成後，點選裝置，選擇複製存取權杖

## Slide 30: 修改程式
將複製好的存取權杖貼到程式中的” String MQTT_Access_token=”的後面

## Slide 31: 執行程式
將NB-IoT專用卡安裝於DSI2598+開發版中
將DHT11溫溼度模組與DSI2598+連接
以Micro-USB連接DSI2598+
上傳程式

## Slide 32: 查看數據平台
打開IDEAS CHAIN數據平台
選取剛剛新增的裝置
選取最新遙測
即可看到DSI2598+透過NB-IoT將溫溼度資料上傳至IDEAS CHAIN數據平台上

## Slide 33: 結束 謝謝聆聽!